## Slide 1
АО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «РАСТР»
Россия, 173001 Великий Новгород
Ул. Большая Санкт-Петербургская, 39
+7 (8162) 77-43-31, 77-41-06
market@rastr.natm.ru
www.rastr.natm.ru

## Slide 2
Термостойкие системы телевизионного наблюдения
АО «НИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «РАСТР»

## Slide 3
Система телевизионного наблюдения до + 1600°С
(цифровая)
СТН-27Т
Предназначена для непрерывного наблюдения с поста оператора цветного изображения объектов внутри пространства высокотемпературных промышленных печей (пламени горелок, расплава стекла, состояния внутренней поверхности деталей печи и др.). Программное обеспечение позволяет осуществлять просмотр на экране монитора компьютера полноэкранных или совмещённых видеоизображений с одной или двух КТП (в зависимости от сетевой карты компьютера – оговаривается при заказе).
Notes: 3

## Slide 4
СТН-27Т
Камера телевизионная передающая КТП-312Т
(цифровая, цветного изображения);
Устройство автоматической защиты камеры УАЗК-6;
Устройство сопряжения УС-6;
Устройство сопряжения УСИ-7;
Персональный компьютер; с источником бесперебойного питания
Монитор LCD 23”;
Преобразователь интерфейсов USB/RS-485
Программное обеспечение “Fire Viewer”.
Система телевизионного наблюдения до + 1600°С
(цифровая)
СТН-27Т
непрерывная круглосуточная работа;
дистанционный ввод/вывод из
высокотемпературной зоны;
автоматический вывод телевизионной камеры
из высокотемпературной зоны при
возникновении аварийной ситуации:
- перегрев внутри кожуха (свыше 60 °С);
- снижение напора воды;
- снижение напряжения питания
обдув пространства перед защитным стеклом
видеокамеры сжатым воздухом для защиты
от пыли и брызг;
передача изображения ТВ камеры по сети
Gigabit Ethernet;
дистанционное управление параметрами
цифровой камеры с клавиатуры ПК;
видеозапись и просмотр аварийных событий;
Notes: 4

## Slide 5
Возможности программного обеспечения
визуализация видеоизображения с КТП в окне с цифровым масштабированием
регулировка времени экспозиции в режиме ручной/автомат
регулировка режимов гамма коррекции;
автоматическая регулировка баланса белого с возможностью переключения на ручную регулировку
автоматическая регулировка усиления с возможностью установки фиксированного значения;
архивация видеоизображений с последующим воспроизведением требуемых сюжетов по времени (дата, время суток) на экране монитора (время архивации определяется объёмом памяти диска ПК)
Технические и эксплуатационные характеристики
СТН-27Т
Разрешающая способность
цифровой видеокамеры 1280х960 пс;
угол обзора КТП-312Т по горизонтали - 50 градусов:
регулировка параметров (экспозиция, усиление, баланс белого, гамма), приём и формирование изображений осуществляется с ПК по сети GEth
время непрерывной работы системы - 24 ч в сутки;
Требования к параметрам воды и воздуха для охлаждения
КТП-312Т:
- подача чистой, нейтральной, с малым количеством извести воды, соответствующей ГОСТ Р 51232-98, с температурой не выше 40 оС. Расход воды составляет: 1,0 – 1,2 м3/час при температуре окружающей среды до 1600 оС; 0,85 – 1,05 м3/час при температуре окружающей среды до 1200оС;
0,70 – 0,85 м3/час при температуре окружающей среды до 1000 оС
подача очищенного сжатого воздуха без примесей масла, соответствующего классу загрязненности 0, 1, 3 по ГОСТ 17433-80, с избыточным давлением 0,5 – 0,8 атм, с температурой не выше 40 оС;
Примечание – При несоответствии сжатого воздуха указанным требованиям необходимо использовать очиститель воздуха;
Notes: 5

## Slide 6
Камера телевизионная передающая КТП-312Т
на устройстве автоматической защиты камеры УАЗК-6
Notes: 6

## Slide 7
Камера телевизионная передающая КТП-212-1
(цифровая, цветного изображения);
Устройство автоматической защиты камеры УАЗК;-2М
Пульт управления ПУ-237М;
Монитор LCD 17”;
Цветные телевизионные системы до + 1600°С
ТСН-10-1М
непрерывная круглосуточная работа;
дистанционный ввод/вывод из
высокотемпературной зоны;
автоматический вывод телевизионной камеры
из высокотемпературной зоны при
возникновении аварийной ситуации:
- перегрев внутри кожуха (свыше 60 °С);
- снижение напора воды;
- снижение напряжения питания
передача изображения ТВ камеры по сети
Ethernet;
видеозапись и просмотр аварийных событий;
Дополнительно
источник бесперебойного питания;
очиститель воздуха.
Notes: 7

## Slide 8
Камера телевизионная передающая КТП-318
(фронтального и перископного наблюдения);
Блок соединений БС-100;
Блок соединений БС-96 в составе:
  Блок питания;
  Монитор LCD 17”
  Видеорегистратор;
Переносная телевизионная система до + 1600°С
«Термозонд»
Оперативное развертывание на рабочем месте двумя операторами
оперативный выбор требуемого участка
наблюдения благодаря наличию двух сменных
телевизионных камер фронтального и
перископного наблюдения;
Контроль за потоком воды, давлением воздуха
и температурой воду автоматический вывод
телевизионной камеры из
высокотемпературной зоны при
возникновении аварийной ситуации:
- перегрев внутри кожуха (свыше 60 °С);
- снижение напора воды;
- снижение напряжения питания
видеозапись и просмотр результатов работы
с помощью видео регистратора;
передача изображения ТВ камеры по сети
Ethernet;
Notes: 8

## Slide 9
Камера телевизионная передающая КТП-284;
Устройство автоматической защиты камеры УАЗК-3;
Пульт управления ПУ-261;
Монитор цветного изображения 15”;
Источник бесперебойного питания;
Модульный воздушный фильтр.
Система телевизионного наблюдения до 1350°С
(цветная)
«Перископ-1400»
непрерывная круглосуточная работа;
дистанционный ввод/вывод из
высокотемпературной зоны;
автоматический вывод телевизионной камеры
из высокотемпературной зоны при
возникновении аварийной ситуации:
- перегрев внутри кожуха (свыше 80 °С);
- снижение напора воды;
- снижение напряжения питания;
наблюдение в режиме «стоп-кадр» с
увеличением;
передача изображения в компьютерные сети;
видеозапись и просмотр аварийных событий;
Notes: 9

## Slide 10
Камера телевизионная передающая КТП-246 (ч/б);
• Скользящая телескопическая опора СТО-1;
• Монитор 17”;
Блок питания БП-432;
• Коробка соединительная для подключения
к водопроводу КС-5.
Система телевизионного наблюдения до 1000°С
(черно-белая)
«Перископ-ТВ»
непрерывная круглосуточная работа;
водяное и воздушное охлаждение
оперативный ввод в высокотемпературную зону
обдув пространства перед защитным
стеклом ТВ камеры сжатым воздухом для
предотвращения попадания на стекло пыли
и брызг;
световая и звуковая индикация повышения
температуры и снижения напора воды;
• высокая устойчивость к воздействию
магнитных полей;
• дополнительно по требованию заказчика:
- запись видеоизображений в различных
заданных режимах, просмотр
записанной информации;
- передача видеоинформации в локальные и
глобальные(Internet) компьютерные сети.
Дополнительно
(по отдельному заказу):
• Плита опорная с уплотнением корпуса КТП-246 и
заглушкой на отверстие для ввода во флоат-ванну.
• Штуцеры для подвода во ды из магистрали.
• Шланги (дюритовые) для подвода и отвода воды
и азота (воздуха).
Notes: 10

## Slide 11
СТН-29Т
Камера телевизионная передающая КТП-354Т
(цифровая, цветного изображения);
Дефлектор ДФ-3;
Персональный компьютер;
Монитор LCD 23”;
Программное обеспечение “Fire Viewer”.
Система телевизионного наблюдения до + 250°С
(цифровая)
СТН-29Т(ц)
непрерывная круглосуточная работа;
обдув пространства перед защитным стеклом
видеокамеры сжатым воздухом для защиты
от пыли и брызг;
передача изображения ТВ камеры по сети
Gigabit Ethernet;
дистанционное управление параметрами
цифровой камеры с клавиатуры ПК;
видеозапись и просмотр аварийных событий;
Notes: 11

## Slide 12
Камера телевизионная передающая КТП-191 черно-белого или цветного изображения (оговаривается при заказе);
• Устройство наведения УН-72;
• Пульт управления ПУ-230;
• Монитор 17”;
Дефлектор для обдува стекла ДФ-1;
• Коробка соединительная для подключения
к водопроводу КС-5.
Установка телевизионного наблюдения до + 250°С
УТН-7
непрерывная круглосуточная работа;
обдув пространства перед защитным
стеклом ТВ камеры сжатым воздухом для
предотвращения попадания на стекло пыли
и брызг;
защита ТВ камеры от переполюсовки
питающего напряжения;
• высокая устойчивость к воздействию
магнитных полей;
• передача видеосигнала и питания ТВ камеры
по одному коаксиальному кабелю;
• дополнительно по требованию заказчика:
- запись видеоизображений в различных
заданных режимах, просмотр
записанной информации;
- передача видеоинформации в локальные и
глобальные(Internet) компьютерные сети.
Notes: 12

## Slide 13
Камера телевизионная передающая КТП-190 черно-белого или цветного изображения (оговаривается при заказе);
• Устройство наведения УН-72;
• Пульт управления ПУ-230;
• Монитор 17”.
Установка телевизионного наблюдения до + 85°С
УТН-12
непрерывная круглосуточная работа;
защита ТВ камеры от переполюсовки питающего напряжения;
• высокая устойчивость к воздействию магнитных полей;
• передача видеосигнала и питания ТВ камеры по одному коаксиальному кабелю;
• дополнительно по требованию заказчика:
- запись видеоизображений в различных
заданных режимах, просмотр
записанной информации;
- передача видеоинформации в локальные и
глобальные(Internet) компьютерные сети.
Notes: 13

## Slide 14
Потребители
Предприятия металлургической, стекольной, топливно-энергетической и других отраслей промышленности с производственными процессами в зонах повышенной температуры окружающей среды.
ОАО «Северсталь» (г. Череповец),
ОАО «Магнитогорский металлургический»
ОАО «Западно-Сибирский меткомбинат» (Кемеровская обл., г. Ново-кузнецк),
Металлургический комбинат (г. Старый Оскол)
ОАО «Таганрогский металлургический комбинат» ( Ростовская обл., г. Таганрог),
ОАО "Енакиевский металлургический завод”
Златоустовский металлургический завод (Челябинская обл., г. Златоуст),
ОАО "Волжский трубный завод
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (Свердловская обл., г. Ревда)
ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод»
ОАО «ВНИИТ химнефтеаппаратуры»
ООО «Борский стекольный завод», Нижний Новгород;
ОАО «Красное Эхо» (Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, пос. Красное Эхо)
СП «FARM GLASS» (Узбекистан, г. Ташкент)
ОАО «Стекольный завод им. 9 января» (Тверская обл., г. Вышний Волочек),
ОАО «Салаватстекло» (Республика Башкирия, г. Салават),
ООО «Чагодощенский стекольный завод и К° (Вологодская обл., пос. Чагода),
ОАО «Саратовстройстекло», (г. Саратов),
ОАО «Гомельстекло» (Республика Беларусь, г. Гомель)
ООО «Гродненский стеклотарный завод» (Республика Беларусь, г. Гродно)
ООО "Гардиан Стекло (Рязань),
АО «Саратовский институт стекла» (г. Саратов)
ОАО «Каменский стеклотарный завод» (Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский),

## Slide 15
Выксунский металлургический завод - система ТСН-10-1М

## Slide 16
Выксунский металлургический завод - система ТСН-10-1М

## Slide 17
Борский стекольный завод - система «Перископ–ТВ»

## Slide 18
Борский стекольный завод - система «Термозонд»

## Slide 19
Стекольный завод Салават – система «Перископ-ТВ»