## Slide 1
Спектрометрические методы для контроля тонкопленочных покрытий

## Slide 2: Современное архитектурное стекло – высокотехнологичный материал
Энергосберегающим
Солнцезащитным
Удерживать ультрафиолетовые лучи
Звукоизоляционным
Обеспечивать эстетический вид фасада и комфорт
внутри помещений
SmartGlass
Регулировать освещение
Препятствовать конденсации влаги
Самоочищаться

## Slide 3: Решения Zeiss для мониторинга покрытий
Линейка систем ThinProcess® и FilmDetect® для
In-line и лабораторного мониторинга с использованием UV-VIS-NIR спектроскопии

## Slide 4: Решения Zeiss для мониторинга покрытий
Колорометрия

## Slide 5: ThinProcess® Inline и Atline мониторинг
ThinProcess®
FilmDetect®
Многоканальный
Inline
Одноканальный
Inline/Atline

## Slide 6: FilmDetect® QC Измерение спектра отражения и пропускания образца в диапазоне от 340 нм до 1050 нм (опционально до 1650 нм)
Функции
Доступные расчеты и анализы:
Анализ слоя
Спектральная оценка
Поглощение/коэффициент поглощения
Солнечные характеристики
(ISO 9050:2003, DIN EN 410)
Характеристики партии, Cpk, Cp
Создание собственных скриптов
Отображение и сохранение измеренных
и рассчитанных значений
Настраиваемый интерфейс отображения
спектров и рассчитанных значений ( вкл.
количество окон, таблиц
Управление процессом
Встроенная база, оценка результатов

## Slide 7: FilmDetect® S

## Slide 8: ThinProcess® Inline и Atline мониторинг
ThinProcess® Q
ThinProcess® R
ThinProcess® WEB
ThinProcess® P
Листовой или роллерный
В вакууме или атмосфере
Горизонтальная или вертикальная ориентация
Движущийся или фиксированный образец

## Slide 9: ThinProcess® Inline и Atline мониторинг
ThinProcess® WEB
Roll to Roll
ThinProcess® R
Sheet to Sheet
Vertical in carriers
ThinProcess® P
Sheet to Sheet
horizontal
ThinProcess ® Q
Sheet to Sheet
horizontal

## Slide 10: ThinProcess® Q
ThinProcess Q – система для анализа в вакууме
(горизонтальное расположение)

## Slide 11: ThinProcess® P
ThinProcess P – система для анализа в атмосфере листов
(горизонтальное расположение)
Пример системы

## Slide 12: ThinProcess®
ThinProcess® : преимущества для производства
Высокая производительность
Высокая надежность / воспроизводимость/ стабильность
Высокая точность и точность
Удобство обслуживания и поддержки
Полная интеграция в производство
Высокая производительность
Низкие затраты

## Slide 13: Высокая производительность Высокая скорость измерения
Весь спектр за доли секунды
ThinProcess® Q: ˃ 15 измерений в секунду (T, Rg, Rf)
ThinProcess® P: ˃ 20 измерений в секунду
Автоматическая детекция стекла
Автоматический запуск и проверка

## Slide 14: Лаборатория на линии ThinProcess® Q
Точность/Воспроизводимость
(RMS 10 усреднений)
365 нм - 400 нм: ˂0,3%T, %R
400 нм – 920 нм: ˂0,1%T, %R
920 нм – 1050 нм: ˂0,3%T, %R
Фотометрическая точность
(10 усреднений, сравниваемых с теоретическим спектром покрытия на BK7)
365 нм - 400 нм: ˂0,8%T, %R
400 нм – 920 нм: ˂0,5%T, %R
920 нм – 1050 нм: ˂0,8%T, %R
Для производственных условий:
Максимальное отклонение угла
Максимальное отклонение дистанции
+/- 1˚ ˂1,0%R
+/- 10мм ˂1,0%R
«Лабораторные» результаты на линии

## Slide 15: Системы оптических сенсоров Системы контроля процесса и управления данными
OPC
сервер
OPC
сервер
ThinProcess® P or R
ThinProcess ® Q
MS SQL
сервер
Файловый
сервер
Полевая шина
Спектральные данные, результаты измерений, настройки продукта и параметры
Файлы параметров (конфигурации)
CSVфайлы (данные и результаты)
SQL база данных (данные, результаты, конфигурация)

## Slide 16: ThinProcess® Главный экран

## Slide 17: Применение
Покрытия на листах (горизонтальное нанесение) | Покрытия на пленках (R2R) | Покрытия на листах (вертикальная установка)
Архитектурное стекло | Дисплеи/Тач скрин мониторы | AR стекла
Автомобильное стекло | PV | Электрохромное стекло
Флоат стекло | AR/Зеркала/Оптические фильтры | Стекло для дисплеев
Солнечные батареи | Безопасность (банкноты, ценные бумаги) | Специальное стекло
Зеркала | Упаковка | Тонкое стекло
PV модули | OLED | PV

## Slide 18: Применение
Оптическое стекло
- Очковые линзы
-Светофильтры
- Линзы
Дисплеи
Автомобильные
фары
Покрытия на фольге
Архитектурное стекло

## Slide 19: Толщина слоя: Фары. Покрытие внешней линзы и рефлектора
Внешняя линза и рефлектор автомобильной фары покрыты специальными слоями
для увеличения их надежности, прочности и износоcтойкости. Спектрометрические
системы Цейсс измеряют покрытия, чтобы удостовериться, что толщина достаточна
для достижения их назначения.
Контактный и
бесконтактный методы
10-150 нм
0,40 мкм-25 мкм| 0,25 мкм-100 мкм (опционально)
Рефлектор фазы покрыт зеркальным алюминиевым покрытием.
Для защиты от окисления его покрывают защитным слоем. Толщина
этого защитного покрытия (HMDSO или SiO2) измеряется в метрологических
лабораториях.
Рефлектор фазы покрыт зеркальным алюминиевым покрытием.
Для защиты от окисления его покрывают защитным слоем. Толщина
этого защитного покрытия (HMDSO или SiO2) измеряется в метрологических
лабораториях.

## Slide 20: Измерение цвета
Универсальность
Возможность интеграции на линии и измерений в лаборатории
Измерение
цветовой составляющей
параллельно с толщиной
слоя

## Slide 21: Решения для тонких пленок
ThinProcess® P / ThinProcess® Q
Примеры: Оконное стекло

## Slide 22: Решения для тонких пленок
Опция: Измерение сопротивления листа
Ом/плащадь

## Slide 23: Решения для тонких пленок
Нежелательные эффекты на производстве
Низкая скорость траспортировки
Повторная обработка некачественных образцов
Длительное время разгона после обслуживания или смены продукта
Простой
Низкое качество
Необходимость отслеживания качества
Низкая производительность
Высокие затраты

## Slide 24: Решения для тонких пленок
Высокая производительность
Высокая надежность / воспроизводимость/ стабильность
Высокая точность и точность
Удобство обслуживания и поддержки
Полная интеграция в производство
Высокая производительность
Низкие затраты
ThinProcess 5 Q: > 20 измерений в секунду (T, Rg, Rf)
ThinProcess 5 P: > 20 измерений в секунду
- Автоматическая детекция стекла
- Автоматический запуск и привязка

## Slide 25: Решения для тонких пленок
Высокая производительность
Высокая надежность / воспроизводимость/ стабильность
Высокая точность и точность
Удобство обслуживания и поддержки
Полная интеграция в производство
Высокая производительность
Низкие затраты

## Slide 26: Решения для тонких пленок
Высокая производительность
Высокая надежность / воспроизводимость/ стабильность
Высокая точность
Удобство обслуживания и поддержки
Полная интеграция в производство
Высокая производительность
Низкие затраты

## Slide 27: Решения для тонких пленок
Высокая производительность
Высокая надежность / воспроизводимость/ стабильность
Высокая точность и точность
Удобство обслуживания и поддержки
Полная интеграция в производство
Высокая производительность
Низкие затраты
ThinProcess® : преимущества для производства
Стабильность | Удобство для пользователя | Удаленный доступ | Сервис
Высокое качество компонентов Небольшое количество расходных материалов | Легкая замена компонентов Обучение оператора Сервисная поддержка | Статус систсемы Обновления Новые версии ПО | Сервис в России

## Slide 28: Решения для тонких пленок
Высокая производительность
Высокая надежность / воспроизводимость/ стабильность
Высокая точность и точность
Удобство обслуживания и поддержки
Полная интеграция в производство
Высокая производительность
Низкие затраты

## Slide 29: Решения для тонких пленок
Покрытия на стеклах (горизонтальное нанесение) | Покрытия на пленках | Покрытия на стеклах (вертикальное нанесение)
Оконное стекло | Дисплеи смартфонов, планшетов и т.д. | Фотохромные стекла
Автомобильное стекло | Упаковка | Стекла дисплеев
Зеркала | OLED | Специальные стекла
Солнечные батареи |  | 

## Slide 30: Решения для тонких пленок
Методы измерения толщины пленок
Пиковый: минимум/максимум
Преобразование Фурье
На основании модели

## Slide 31
Спасибо за внимание!