## Slide 1
АО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «РАСТР»
Россия, 173001 Великий Новгород
Ул. Большая Санкт-Петербургская, 39
+7 (8162) 77-43-31, 77-41-06
market@rastr.natm.ru
www.rastrnov.ru

## Slide 2
АО «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «РАСТР»
173001, Россия,
г. Великий Новгород,
Ул. Большая
Санкт-Петербургская, 39
+7 (8162) 77-43-31,
77-41-06
market@rastr.natm.ru www.rastrnov.ru
Термостойкие системы телевизионного наблюдения

## Slide 3
Термостойкие системы телевизионного наблюдения
Акционерное общество «Научно –исследовательский институт промышленного телевидения «Растр» тематическая направленность работ которого - научные исследования в области прикладного телевидения , а также разработка и производство аппаратуры промышленного телевидения и телевизионных систем специального назначения предлагает Вашему вниманию системы телевизионного наблюдения для зон с повышенной температурой окружающей среды (850С, 2500С, 10000С, 16000С).
Системы телевизионного наблюдения в зонах с повышенной температурой предназначены для дистанционного наблюдения за различными производственными процессами и объектами в высокотемпературных средах на предприятиях металлургической, стекольной, химической отраслей промышленности и энергетического комплекса. Позволяют контролировать состояние внутренних поверхностей промышленных печей, котлов, тепловых агрегатов без остановки технологического процессах и их охлаждения, отслеживать процессы розжига и горения жидкого и газообразного топлива по форме и размеру факела, наблюдать процессы подачи и расплава шихты, состояние механизмов и положение стеклянной ленты во флоат-ваннах, разогрев и состояние слябов на прокатном стане по цвету, положению и форме ,контролировать процессы розлива чугуна и стали.
Системы могут встраиваться в телекоммуникационные сети различного уровня и назначения, в технологические системы управления производственными процессами, а также в компьютерные сети предприятий.
Термостойкие телевизионные системы отличаются между собой по следующим параметрам
Стойкость к температурному воздействию(850С, 2500С, 10000С, 16000С).
Вид телевизионного сигнала (IP, AHD, PAL)
Наличие устройства автоматической защиты камеры (УАЗК)
Вариантами охлаждения (воздушно-водяное, воздушное)
АО «НИИПТ «Растр» имеет возможность изготовить термостойкие телевизионные системы цветного изображения с различным видом телевизионного сигнала(IP, AHD, PAL), согласно проектной документации и желания заказчика.

## Slide 4
Система телевизионного наблюдения до + 1600°С (цифровая)
непрерывная круглосуточная работа;
дистанционный ввод/вывод из высокотемпературной зоны;
автоматический вывод телевизионной камеры из высокотемпературной зоны при возникновении аварийной ситуации:
- перегрев внутри кожуха (свыше 60°С);
- снижение напора воды;
- снижение напряжения питания
обдув пространства перед защитным стеклом видеокамеры сжатым воздухом для защиты от пыли и брызг;
дистанционное управление параметрами цифровой камеры с клавиатуры ПК;
видеозапись и просмотр аварийных событий;
передача изображения ТВ камеры по сети Ethernet;
СТН-27Т
Notes: 4

## Slide 5
Цветная телевизионная система до + 1600°С,
ТСН-10-1М
непрерывная круглосуточная работа;
дистанционный ввод/вывод из высокотемпературной зоны;
автоматический вывод телевизионной камеры из высокотемпературной зоны при возникновении аварийной ситуации:
- перегрев внутри кожуха (свыше 60°С);
- снижение напора воды;
- пропадание напряжения питания (при наличии ИБП)
Notes: 5

## Slide 6
Переносная телевизионная система до + 1600°С
«Термозонд»
Контроль за потоком воды, давлением воздуха и температурой воды при возникновении аварийной ситуации:
- перегрев внутри кожуха (свыше 60 °С);
- снижение напора воды;
- снижение напряжения питания
видеозапись и просмотр результатов работы с помощью видео регистратора;
Оперативное развертывание на рабочем месте двумя операторами оперативный выбор требуемого участка наблюдения благодаря наличию двух сменных телевизионных камер фронтального и перископного наблюдения;
Notes: 6

## Slide 7
Система телевизионного наблюдения до 1000°С
«Перископ-ТВ»
непрерывная круглосуточная работа;
водяное и воздушное охлаждение
оперативный ввод в высокотемпературную зону
обдув пространства перед защитным стеклом ТВ камеры сжатым воздухом (азотом) для предотвращения попадания на стекло пыли и брызг;
световая и звуковая индикация повышения температуры и снижения напора воды;
• высокая устойчивость к воздействию магнитных полей;
• дополнительно по требованию заказчика:
- запись видеоизображений в различных заданных режимах, просмотр записанной информации;
- передача видеоинформации в локальные и глобальные(Internet) компьютерные сети.
Notes: 7

## Slide 8
Система телевизионного наблюдения до + 250°С (цифровая)
СТН-29Т(ц)
непрерывная круглосуточная работа;
обдув пространства перед защитным стеклом видеокамеры сжатым воздухом для защиты от пыли и брызг;
передача изображения ТВ камеры по сети Ethernet;
дистанционное управление параметрами цифровой камеры с клавиатуры ПК;
видеозапись и просмотр аварийных событий;
Notes: 8

## Slide 9
Установка телевизионного наблюдения до + 250°С
УТН-7
непрерывная круглосуточная работа;
обдув пространства перед защитным стеклом ТВ камеры сжатым воздухом для предотвращения попадания на стекло пыли и брызг;
защита ТВ камеры от переполюсовки питающего напряжения;
• высокая устойчивость к воздействию магнитных полей;
• передача видеосигнала и питания ТВ камеры по одному коаксиальному кабелю;
• дополнительно по требованию заказчика:
- запись видеоизображений в различных заданных режимах, просмотр записанной информации;
- передача видеоинформации в локальные и глобальные(Internet) компьютерные сети.
Предназначена для наблюдения за различными технологическими процессами в зонах с повышенной температурой окружающей среды до+250°С, на предприятиях стекольной промышленности.
Notes: 9

## Slide 10
Установка телевизионного наблюдения до + 85°С
УТН-12
непрерывная круглосуточная работа;
защита ТВ камеры от переполюсовки питающего напряжения;
• высокая устойчивость к воздействию магнитных полей;
• передача видеосигнала и питания ТВ камеры по одному коаксиальному кабелю;
• дополнительно по требованию заказчика:
- запись видеоизображений в различных заданных режимах, просмотр записанной информации;
- передача видеоинформации в локальные и глобальные(Internet) компьютерные сети.
Notes: 10

## Slide 11
Потребители
Предприятия стекольной промышленности с производственными процессами в зонах повышенной температуры окружающей среды.
ОАО «Борский стекольный завод», Нижний Новгород;
ЗАО «Великодворский стекольный завод» (г. Гусь-Хрустальный),
ОАО «Стекольный завод им. 9 января» (Тверская обл., г. Вышний Волочек),
ОАО «Салаватстекло» (Республика Башкирия, г. Салават),
ООО «Чагодощенский стекольный завод и К° (Вологодская обл., пос. Чагода),
ОАО «Саратовстройстекло», (г. Саратов),
ОАО «Гомельстекло» Республика Беларусь, г. Гомель,
ООО "Гардиан Стекло (Рязань),
ОАО «Каменский стеклотарный завод» (Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский),
ОАО «Саратовский институт стекла» (г. Саратов)
ОАО «Красное Эхо» (Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный)
ОАО «Лисма» (Республика Мордовия, г. Саранск)
ОАО «Кварцит»
ЗАО «Стеклоинвест»
ЗАО «Фирма «Символ»
ОА «Свет»
ОАО «Каменский стеклотарный завод»
ООО «СПСЗ»
ОАО «ОСРАМ»,
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
ООО «УРСА Евразия»
ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»,
ЗАО "Рузаевский Стекольный завод

## Slide 13
Борский стекольный завод система «Перископ–ТВ»

## Slide 14
Стекольный завод Салават

## Slide 15
Стекольный завод Красное Эхо